## Slide 1
Architecture des microcontrôleurs
Classes: 2P & 2A & 3B
UP Embarqué
Microcontrôleurs PIC 16F84:
Timer
Chapitre 4

## Slide 2: PLAN
    Définition timer
    Configuration
    Utilisation du mode interruption

## Slide 3: Définition
Le TIMER est un périphérique matériel inclus dans le microcontrôleur permettant de mesurer des durées ou pour faire du comptage.
Le PIC 16F84 comporte un seul TIMER (TMR0) contrairement à d’autres PIC qui comportent plusieurs timers.
Dans le PIC16F84, le TIMER peut jouer deux rôles:
  Mode timer: compter les cycles d’horloge , donc compte le temps en fonction du cycle de l’horloge -> mesurer des durées
  Mode compteur: compte les impulsions reçues sur la pin spéciale RA4/TOKI.

## Slide 4: Principe : TMR0 - MODE TIMER
  Le TMR0 est un registre 8 bits (0 à 255 en numération décimale).
  Ce registre est accessible en lecture ou en écriture.
Le contenu du registre TMR0 est incrémenté chaque :
cycle de l'horloge si on n’a pas un taux de prédivision (prescaler)
2 cycles d’horloges si le taux de prédivision = 2
4 cycles d’horloges si le taux de prédivision = 4
…
…
256 cycles d’horloges si le taux de prédivision = 256
Les prédiviseurs du TMR0 sont : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.
Le TMR0 génère une interruption à chaque fois que sa valeur devient zéro (2550)
+ 1
clk
valeur
Interruption
Passage par 0
TMR0
/
prescaler

## Slide 5: Exemple1 : TMR0-MODE TIMER
0
1
2
3
4
5
6
7
254
255
0
1
1
µs
2
µs
3
µs
4
µs
5
µs
6
µs
7
µs
8
µs
255µs
256µs
257µs
258µs
CLK
TMR0
temps
. . . . . . .
  On suppose que :
  Fréquence du µc = 4MHZ  Cycle = 4/F = 1µs, On n’a pas un prédiviseur : prédiviseur = 1, TMR0 = 0
Le TMR0 génère une interruption chaque 256* cycle * prédiviseur : 256*1*1 =256µs
interruption
0
µs
254µs
Nb d’interruption
0
1

## Slide 6: Exemple2 : TMR0-MODE TIMER
0
1
255
0
1
µs
2
µs
3
µs
4
µs
5
µs
6
µs
7
µs
8
µs
1021µs
1022µs
1023µs
1024µs
CLK
TMR0
temps
. .
  On suppose que :
  Fréquence du µc = 4MHZ  Cycle = 1µs, Le prédiviseur = 4 ,TMR0 = 0
1025µs
1026µs
Le TMR0 génère une interruption chaque 256* cycle * prédiviseur : 256*1*4 =1024µs
1027µs
interruption
0
µs
1020µs
Nb d’interruption
0
1

## Slide 7: Exemple3 : TMR0-MODE TIMER
254
255
0
1
254
255
0,5
µs
1
µs
1,5
µs
2
µs
2,5
µs
3
µs
3,5
µs
4
µs
256,5µs
257
µs
257,5µs
258
µs
CLK
TMR0
temps
. .
  On suppose que :
  Fréquence du µc = 8MHZ  Cycle = 0,5µs , Le prédiviseur = 2 , Initialement la valeur du registre TMR0 = 254
0
258,5µs
259
µs
Le TMR0 genere une 1ère interruption après(256-Vintiale)* cycle * prédiviseur : (256-254)*0,5*2 =2µs
Ensuite le TMR0 génère une interruption chaque 256* cycle * prédiviseur : 256*0,5*2 =256µs
2 µs
256 µs
interruption2
interruption1
0
µs
256µs
Nb d’interruption
0
1
2

## Slide 8: Exemple4 : TMR0-MODE TIMER
254
255
0
0,5
µs
1
µs
1,5
µs
2
µs
2,5
µs
3
µs
254
CLK
TMR0
temps
  Fréquence du µc = 8MHZ  Cycle = 0,5µs , Le prédiviseur = 2 , Initialement la valeur du registre TMR0 = 254
Le TMR0 génère une interruption chaque (256-Vintiale)* cycle * prédiviseur : (256-254)*0,5*2 =2µs
2 µs
Interruption1
(re-initialiser le TMR0 = 254)
0
µs
254
255
0
3,5
µs
4
µs
4,5
µs
2 µs
254
255
0
5,5
µs
6
µs
6,5
µs
2 µs
Interruption2
(re-initialiser le TMR0 = 254)
0
254
255
7,5
µs
8
µs
2 µs
Interruption3
(re-initialiser le TMR0 = 254)
7
µs
5
µs
Nb d’interruption
0
1
2
3

## Slide 9: Le rôle du TMR0
  Le processeur peut calculer des durées d’une façon software à travers la fonction delay_ms() .
  Le timer est un périphérique qui permet de calculer des durées mais à la place du processeur -> alléger le processeur.

## Slide 10: Exercice d’application
On désire programmer le clignotement d’une LED à une fréquence de 4 MHz en sachant que CI= 1µs.
Proposer le code C et le schéma isis qui permet d'inverser l'état d'une led (RB0) toutes les 1 secondes et d’afficher la lettre A dans un afficheur BCD.

## Slide 11: Exemple de mesure de temps
L’afficheur n’affiche A que après 1s
Calculer 1s
Inverser l’état de la led
INITIALISATION
Afficher 1, led éteinte
Début
CONFIGURARTION
Afficheur,ledV,led R: sortie
Inverser l’état de la led rouge
Attendre 1s
INITIALISATION
Afficher 1, led éteinte
Début
CONFIGURARTION
Afficheur,led: sortie
activer TIMER
Afficher A
L’afficheur affiche A dès le départ
Sans Timer
Avec Timer
Processeur
Processeur
Timer
Afficher A

## Slide 12: Comment on peut calculer le Temps
Le TMR0 génère une interruption chaque :
(256-Vintiale)* cycle * prédiviseur
Pour calculer une durée on doit :
Calculer le cycle d’horloge
intialiser le TMR0
Configurer le prédiviseur
Calculer le nombre d’interruption (NB) que va générer le timer
La durée = NB * (256-Vintiale)* cycle * prédiviseur
NB = La durée / ((256-Vintiale)* cycle * prédiviseur) ; NB doit être <= 256

## Slide 13: Exemple :
Cycle = 1µs
TMR0 = 0;
Prediviseur = 1
NB = La durée / ((256-Vintiale)* cycle * prédiviseur)
= 1000000/(256*1*1) = ~ 3906 >256
On suppose que F = 4Mhz, la durée à calculer est 1s
Cycle = 1µs
TMR0 = 0;
Prediviseur = 256
NB = La durée / ((256-Vintiale)* cycle * prédiviseur)
= 1000000/(256*1*256) = ~ 15

## Slide 14: Exemple :
Cycle = 0.5µs
TMR0 = 0;
Prediviseur = 1
NB = La durée / ((256-Vintiale)* cycle * prédiviseur)
= 2000000/(256*0.5*1) = ~ 15 625 >256
On suppose que F = 8Mhz, la durée à calculer est 2s
Cycle = 0,5µs
TMR0 = 0;
Prediviseur = 128
NB = La durée / ((256-Vintiale)* cycle * prédiviseur)
= 2000000/(256*0.5*128) = ~ 122
// prédiviseur = 256  NB= ~ 61
// prédiviseur = 128  NB= ~ 122
// prédiviseur = 64  NB= ~ 244
// prédiviseur = 32  NB= ~ 488 >256

## Slide 15: Exemple de mesure de temps
INITIALISATION
Afficheur éteint, led éteinte
Début
CONFIGURARTION
Afficheur,led: sortie
activer interruption TIMER
Initialiser TMR0
Choisir prédiviseur
Initialiser le NB
Fonction Interruption interrupt()
oui
Début
NB - -
Remettre le FLAG à 0
NB == 0
Inverser l’état de la led
Initialiser NB
Initialiser TMR0
Non
Afficher A

## Slide 16: Configuration de l’interruption sur TIMER0
8
Le programmateur, afin d’utiliser le mécanisme d’interruption dans son système, doit faire sa configuration, via les registres INTCON (Interruption Configuration) et OPTION_REG
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
GIE |  | T0IE | INTE | RBIE |  | INTF | RBIF
INTCON (Interruption Configuration)
E : Enable
T0I Enable
0 : désactiver l’interruption du timer
1 : une interruption est déclenché à chaque passage du timer à 0
Global Interrupt
0 : désactiver les interruptions
1 : utiliser les interruptions
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
 | INTEDG | T0CS |  | PSA | PS2 | PS1 | PS0
OPTION_REG
Mode de fonctionnement
0 : mode timer
1 : mode compteur
0 : associer prédiviseur au timer
1 : ne pas associer le prédiviseur au timer
Les bits de configuration de la valeur du prédiviseur:

## Slide 17: Exemple de mesure de temps
INITIALISATION
Afficheur éteint, led éteinte
Début
CONFIGURARTION
Afficheur,led: sortie
INTCON.GIE = 1
INTCON.T0IE=1
TMR0=0;
OPTION_REG = 0b00000111
NB = 15
Fonction Interruption interrupt()
oui
Début
NB - -
INTCON.T0IF = 0
NB == 0
Inverser l’état de la led
NB=15
TMR0=0
Non
Afficher A
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
GIE = 1 |  | T0IE=1 |  |  | T0IF=1 |  | 
INTCON